Вопросы для заочно-досрочной сдачи экзамена 2019 г.

Ответы принимаются как в виде текста, так и написанные на бумаге, или в виде скана рукописи.

Для каждого варианта 1-4 8 вопросов, т.е. некоторые вопросы общие для всех.

1. Наблюдение за работой ВС

- Организован сбор трассы адресов выполнения программы для последующего использования этой трассы в качестве рабочей нагрузки для имитационной модели подсистемы подкачки страниц виртуальной памяти . Как можно сократить объём трассы без ущерба для правильности работы модели?

- Предложите сценарий измерения времени на подкачку страницы виртуальной памяти в вычислительной системе под управлением ОС Linux.

- Вопрос аналогичный 1), но собирается трасса кадров Ethernet на портах маршрутизатора (уровня L3) для последующей подачи на вход модели, рассчитывающей длины очередей на портах маршрутизатора.

- Укажите математические соотношения между временами real, user, sys, измеряемыми командой time. Рассмотрите случаи одноядерного и многоядерного центрального процессора.

2. Модели производительности ВС

1. Приведите пример аналитической модели производительности объекта из предметной области «вычислительные системы и сети».

2. Приведите пример аналитической модели производительности  вычислителя с возможностью параллельного выполнения операций.

3. Подкачка страницы в физическую память занимает 5 мс. Размер виртуального адресного пространства программы равен 1000 страниц. Объём физической памяти, доступный программе, равен 500 страниц. При заданных выше условиях программа выполняется за 15 с. Оцените границы времени выполнения программы, если ей выделить 1000 физических страниц. Сформулируйте все предположения о работе системы, принятые при решении задачи.

4. Сформулируйте методику прогнозирования времени выполнения программы на некоторой системе S (она недоступна), используя значение показателя MFLOPS для этой системы. Какие исходные данные ещё нужны? Какие факторы могут сильно повлиять на точность?

3. Формальные модели функционирования ВС

1. Можно ли по сети Петри в общем случае построить конечный автомат, ей эквивалентный?

2. Как можно интерпретировать неограниченный рост числа фишек в позиции сети Петри – приведите пример.

3. Можно ли по конечному автомату в общем случае построить эквивалентную ему сеть Петри?

4.  Как можно интерпретировать остановку функционирования  сети Петри – приведите пример.

4. Общие вопросы моделирования - 1

Приведите пример модели (любого вида), не адекватной для определённых условий применения, но адекватной для других условий применения. Кроме тех моделей, что были рассмотрены на лекциях! Приветствуются неповторяющиеся примеры!

5. Общие вопросы моделирования - 2

Сформулируйте достоинства и недостатки методов имитационного и аналитического моделирования.

6. Инструментальные средства - 1

- Пусть вам нужно программное средство для просмотра трасс событий, собранной некоторым средством наблюдения. Укажите возможности интерфейса пользователя, которые считаете полезными иметь. Можно рассуждать не о «событиях вообще», а конкретизировать предметную область и содержание понятия «событие».

- Укажите возможности OMNet++, направленные на упрощение понимания пользователем работы построенной модели.

- Укажите возможности OMNet++,  направленные на упрощение и ускорение построения моделей из большого числа компонентов

- Укажите возможности OMNet++,  направленные на упрощение проведения экспериментов с моделью.

7. Инструментальные средства - 2

Какие средства и инструменты должна содержать «хорошая» система имитационного моделирования?

8. Объясните связь моделирования и проектирования аппаратных средств ВС.